防雷设施在线安全监测系统

产品介绍

吉林省泰华电子股份有限公司

2018-01

一、行业背景

人类社会的防雷历史,大概可以追溯到1752年富兰克林发明避雷针。在此后的230多年间，因电子设备较少，雷电电磁脉冲的危害现象也不明显，人们对它的防御仅限于防护直击雷就已足够。从20世纪70年代开始，随着计算机技术、通信技术和微电子技术的迅猛发展，并日益普及，雷电感应高电压以及雷电电磁脉冲的危害性日趋严重，雷电灾害频频发生，仅靠避雷针防雷已远远不能满足电子、通信、微电子设备等应用领域防雷的实际需求。为了确保电子信息设备正常工作，近年来雷电防护由防直击雷发展到系统防雷新阶段。
    系统防雷是根据雷电入侵引起的热效应、冲击波作用、电动力作用、静电感应和电磁感应作用、高电位引入与反击等各种危害方式与途径，利用直击雷防护、等电位连接网络、共用接地系统、安装信号/电源防雷箱、综合布线及屏蔽等措施和手段，进行全方位防护、综合治理的一项严密的系统工程。
    系统防雷作为雷电防护综合解决方案，已经能够较全面的满足雷电防护要求，但是它依然存在诸多不足。众所周知，在以可靠性为中心的防雷系统运维管理中，系统防雷仅能做到回应式和预防式阶段水平，而这在防雷减灾中，仍停留在“被动防护“范畴，无法保证运维人员在雷电袭击前，便能够获知防雷设备是否在正常作业、排查出防雷系统隐患，从而更换已出现或易出现故障的防雷设备，导致整个防雷系统则形同虚设，给防雷减灾带来极大风险。同时如何帮助运维人员规避上述风险，消除防雷系统隐患，全面提升防雷综合管理水平，是防雷行业待解决的问题。
    吉林泰华电子凭借强大的研发实力，将云计算、移动互联网和物联网时代最先进的IT技术引入到防雷行业中，在业内开创性的提出了“智能防雷”新理念，并推出“智能防雷”整体解决方案，将防雷系统直接提升到预测式，甚至前瞻式的可靠性运维管理阶段水平，进而将防雷减灾上升到“主动预防“范畴，给防雷行业带来一场深刻的变革。

二、产品优势

防雷设施在线安全监测系统凭借其智能化、便捷化等领先的技术优势和用户体验，大大简化防雷系统运维流程、节约运维成本、提高检修效率、提升防雷效果，保障客户业务系统安全正常运营及人员生命财产安全，避免客户因遭受雷击给企业带来的难以估量的经济损失与社会负面效应。

三、系统功能特点

1.产品功能

防雷设施在线安全监测系统是我公司多年来致力于“雷电防护监测仪”的又一高新技术产品，可在线监测雷电流、浪涌保护器（SPD）劣化程度、浪涌保护器（SPD）遥信监测、接地电阻值监测、空气开关状态监测、三相电压监测、环境温湿度监测，无需自检、实时监测、采用RS485有线通讯或无线通讯传输数据，实现远程在线监测。分析仪在线监测雷电流、浪涌保护器（SPD）劣化状态，当发生雷击、浪涌保护器（SPD）发生异常、空气开关出现跳闸、三相电压出现异常波动时，实时报警，监测仪可连接到后台服务器，在网络范围内，电脑可与远程监控防雷情况。产品采用工业级设计，具有高精度、高稳定性、高可靠性。

适用于电力行业、铁路行业、石油石化行业、新能源行业、通讯行业、环保水利行业、机场码头等防雷系统中，实现对用户对防雷环境状态实时的监测。

2.产品特点

·具有自身防雷能力；

·采用μA级电流传感技术，实时监测浪涌保护器（SPD）的漏电流，通过算法分析SPD劣化状态；

·采用互感线圈原理，实时采集雷电流的时间、次数、峰值、极性、能量；

·实时采集浪涌保护器（SPD）的遥信状态、空开状态；

·集测量，显示，通信等功能于一体，在线监测接地电阻值，实时传输给云端；

·发现问题秒级上报；

·支持有线与无线多种传输方式；

四、系统组成

防雷设施在线安全监测系统是结合泰华电子自主研发的SPD监测仪、接地电阻在线测试仪、防雷数据智能网关、防雷大数据云平台，共同组成构建的整体解决方案。

1.智能雷电流  SPD检测仪

主要功能：

ARM核心CPU主控单元，集成温、湿度，电压参数等测量功能。对SPD的空开状态、遥信状态。终端485通讯接口，集成MODBUS通讯协议。

2.智能型 接地电阻智能分析仪（三点法测量）

主要功能：基于ModBUS通信协议的远程测试，移频测试技术，3个以上频率测试电流，抗干扰算法。采用高亮度LED显示数码管，显示非常直观；外壳设计具有防水溅，耐高低温、防腐、防爆等特点，确保野外、矿井下、室内等长时间在线监测的高精度、高稳定性、高可靠性。

3.智能型 接地电阻智能分析仪（回路法测量）

主要功能：利用电磁感应原理，发生测试电流，硬件滤波电路、软件滤波算法对回路接地电阻进行测试。并集成标准Modbus通讯协议。

4.防雷数据智能网关

主要功能：作为站点传输中心，通过485总线实时采集SPD测试仪，接地电阻测试仪的数据，并通过无线通讯（GPRS）方式传输到数据中心。

5.智能型 漏电流单元

主要功能:SPD泄漏全电流、阻性电流、容性电流的采集，分析和计算，精度为1微安。

6.智能型 雷电流传感器

主要功能：1—100KA量程，可以记录雷击发生时间、雷击峰值、雷击极性及雷击能力。

7.系统软件

使用浏览器访问www.thksp.net防雷设施在线监测系统，输入用户名密码输入   用户名、密码，点击“登录”按钮或按下“Enter”键即可。

五、防雷设施在线安全监测系统配置表

| 序号 | 产品名称 | 分项组成 | 产品型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPD智能监测仪 | SPD智能分析单元 | KSP-SPD-01 |
|  |  | 漏电流计算单元（零磁通霍尔线圈） | KSP-LD-01 |
|  |  | 雷电流传感器（罗氏线圈） | KSP-RC-01 |
| 2 | 接地电阻在线测试仪（三表法） | 远程测试单元 | KSP-GR-01 |
|  |  | 辅助电流发生器 | KSP-GR-02 |
| 3 | 接地电阻在线测试仪 （回路法） | 测试线圈（回路法） | KSP-JDY-01 |
|  |  | 接地电阻采集单元 | KSP-JDY-02 |
| 4 | 防雷数据智能网关 （全功能版本） | KSP-GW-01 |
| 5 | 大规模防雷设施数据管理平台 | KSP-V1.0-A |
| 注：第2项和第3项接地电阻测试设备，可根据实际应用场景进行2选1配置。 |